Bruksanvisning

Milestone 311 Daisy

Juni 2006

Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt.

Bones Ltd. Switzerland

Observera! Denna bruksanvisning är ett komplement till bruksanvisningen för Milestone 311. I detta komplement beskrivs endast daisyfunktionerna hos Milestone 311 Daisy.

1. Vad är en daisybok?

Förkortningen Daisy betyder Digital Accessible Information System. Daisy är en internationell standard för digital lagring av information, ljud, text, etc.

En daisybok fungerar som en talbok. Utöver själva talet innehåller boken en struktur som gör det möjligt att snabbt bläddra till ett annat kapitel eller till en viss sida i boken.

Daisyböcker som man lånar på biblioteket ligger på en CD-skiva. Det är enkelt att med hjälp av en dator kopiera över hela boken till minneskortet i din Milestone (förutsatt att det är tillåtet). Sedan kan du spela upp Daisyboken i din Milestone precis som i en Daisy-spelare.

2. Lägga in en Daisybok

Daisyboken lagras på ett minneskort. Minneskortet är av SD-typ (Secure Digital) som finns i olika storlekar, från 128 MB och uppåt. En riktigt stor daisybok behöver 700 MB utrymme.

2.1.	Lägga in en bok i Milestone

Sätt in minneskortet i din Milestone. Tryck på knappen ”välj” tills du hör meddelandet ”daisyspelaren”. Anslut din Milestone till din dator med hjälp av USB-kabeln. Du ska höra meddelandet ”anslutning till datorn”.

Stoppa in din daisybok i datorns CD-läsare. Använd programmet utforskaren i din dator för att kopiera över daisybokens alla filer till minneskortet i Milestone. Minneskortet i Milestone visas av utforskaren som enheten ”flyttbar disk”. Om du bara har en daisybok på minneskortet kan du lägga den i rotkatalogen. Vill du lägga in flera böcker måste varje bok ligga i en separat mapp direkt under rotkatalogen. Avsluta med att koppla bort Milestone från datorn. Du hör meddelandet ”anslutning upphör”.

Tips: Om du ofta vill föra över stora Daisy-böcker till Milestone kan det vara idé att skaffa en läsare/skrivare för minneskort av SD-typ till din dator. Överföringen sker då betydligt snabbare.

2.2.	Ta bort en bok från Milestone

Sätt in minneskortet i din Milestone. Tryck på knappen ”välj” tills du hör meddelandet ”Daisy-spelaren”. Anslut din Milestone till din dator med hjälp av USB-kabeln. Du ska höra meddelandet ”anslutning till datorn”.

Använd programmet utforskaren i din dator för att radera böcker från minneskortet i din Milestone. Minneskortet i Milestone visas av utforskaren som enheten ”flyttbar disk”. Om boken ligger i en separat mapp raderar du mappen. Om boken ligger i rotkatalogen raderar du alla filer. Obs! Var försiktig så du inte raderar andra filer som inte tillhör boken. Avsluta med att koppla bort Milestone från datorn. Du hör meddelandet ”anslutning upphör”.

3. Funktionsknapparna på Milestone 311 Daisy

Knappen "välj" sitter på kortsidan av Milestone. Genom att trycka på den växlar du mellan de olika användningsområdena för Milestone. Milestone säger: "interna minnet", "externa minneskortet", "MP3-spelaren" och "Daisy-spelaren". För att kunna lyssna på Daisy-böcker ska du välja "Daisy-spelaren".

På apparatens ovansida finns följande fem knappar. Knappen "spela upp", den i mitten, används för att spela upp och stoppa/pausa uppspelningen. Knappen "funk", den med ett kryss i, används för att ändra nivån i daisyboken samt för några andra funktioner. Knappen "spela in", den med en ring i, används också för att ändra nivån i daisyboken samt för att lägga in bokmärken. Knapparna "framåt" och "bakåt" används mest för att bläddra inom en nivå i daisyboken.

4. Daisy-funktioner

I detta kapitel beskrivs alla funktioner hos Milestone 311 Daisy som har att göra med daisyspelaren.

4.1. Väcka Milestone

Om du inte använt din Milestone på tio minuter går apparaten in i ett viloläge. På så vis sparas batteriet. Om apparaten är ansluten till nät, eller till en dator, går den inte in i något viloläge.

För att väcka din Milestone trycker du på någon av tangenterna på apparatens ovansida.Du hör ett meddelande. Meddelandet talar om i vilket läge apparaten är: interna minnet, externa minneskortet, MP3-spelaren eller Daisy-spelaren. Dessutom får du veta i vilken mapp du befinner dig.

Obs! Om du väcker din Milestone genom att trycka "spela in" så startar inte inspelningen förrän efter en sekund. När Milestone är vaken startar den direkt.

Obs! Om knapplåset är på då Milestone går in i sitt viloläge kommer knapplåset att vara på när du väcker apparaten. Du måste ta bort knapplåset innan du kan använda din Milestone.

4.2. Knapplåset

För att aktivera knapplåset trycker du samtidigt på "spela in" och "funk". Milestone säger "knapplås på". När knapplåset är på kan du inte göra något med din Milestone, utom att ta bort knapplåset. Ta bort knapplåset genom att samtidigt trycka "spela in" och "funk". Milestone säger "knapplås av".

Obs! När knapplåset varit på i tio minuter går Milestone in i sitt viloläge för att spara energi. Tryck på vilken knapp som helst för att väcka Milestone. Knapplåset är fortfarande på och måste tas bort innan du kan använda din Milestone.

4.3. Kontrollera batteriet

Tryck och håll nere "funk" i minst 2 sekunder tills du hör ett meddelande som säger aktuell status för din daisybok. Därefter meddelas batteriets status. Om du vill hoppa förbi informationen om daisyboken håller du ner "funk" igen.

Batteriets status anges med något av följande meddelanden:

Batteriet är fulladdat.

Batteriet är laddat.

Ladda batteriet. Nu är batteriet laddat till cirka 40 procent.

Ladda batteriet genast.

4.4. Volymkontrollen

För att öka volymen, tryck och håll ned "funk" samt tryck upprepade gånger på "framåt". För att sänka volymen, tryck och håll ned "funk" samt tryck upprepade gånger på "bakåt". För varje tryck på "framåt" eller "bakåt" ändras volymen med ett steg. Det finns totalt tolv volymsteg.

Om volymen ändras under uppspelning märks resultatet genom att ljudet blir starkare eller svagare. Om volymen ändras då ingenting spelas upp, hörs meddelandet "högre" eller "lägre". När man nått högsta eller lägsta nivå hörs en tonsignal. Det går också att ändra volymen genom att hålla ned "funk" och "framåt" eller "bakåt". Efter en sekund kommer volymen att ändras kontinuerligt mot högre respektive lägre. När man nått högsta eller lägsta nivå hörs en tonsignal.

4.5. Lägga in bokmärken

Tryck och håll ned "inspelning" tills du hör meddelandet "bokmärke inlagt". Bokmärkena sparas på det externa minneskortet tillsammans med daisyboken. Bokmärken i olika daisyböcker påverkar inte varandra.

Om du kopierar din daisybok från det externa minnet följer bokmärkena med.

4.6. Ta bort ett bokmärke

För att ta bort det senast inlagda bokmärket trycker du "funk" och "spela upp" samtidigt. Milestone säger "bokmärke raderat".

Obs! Du tar alltså bort det bokmärke du senast lade in. Det spelar ingen roll var någonstans i daisyboken du befinner dig.

4.7. Ta bort alla bokmärken

För att ta bort alla bokmärken från en daisybok trycker du samtidigt, och i följande ordning på tangenterna "funk", "spela upp", "framåt" och "bakåt". Milestone säger "alla bokmärken raderade".

5. Läsa en daisybok

5.1. Förberedelser

Det måste finnas en daisybok på det externa minneskortet. Tryck på knappen ”välj” tills du hör ”Daisy-spelaren”. Om ingenting händer när du trycker på ”välj” kan det bero på att din Milestone gått in i sitt viloläge. Väck den genom att trycka på någon av ovansidans knappar.

Om ingenting händer kan det också bero på att knapplåset är på. Ta bort knapplåset genom att trycka ”funk” och ”spela in”.

5.2. Starta, stoppa och pausa

Uppspelningen börjar när du trycker på ”spela upp”. Den stoppas när du trycker ”spela upp” igen. Den fortsätter när du trycker på ”spela upp” igen. Knappen ”spela upp” fungerar alltså som start-, stopp- och pausknapp. Första gången du spelar upp en daisybok hörs ett lustigt ljud en kort stund. Milestone behöver lite tid på sig för att registrera strukturen på din daisybok. Med hjälp av denna struktur kan du sedan snabbt hoppa omkring i boken.

5.3. Navigering i en daisybok

Du navigerar, hoppar runt, i din daisybok med hjälp av de fyra knapparna ”framåt”, ”bakåt”, ”funk” och ”spela in”. Med ”funk” ändrar du nivån nedåt. Med ”spela in” ändrar du nivån uppåt. Med ”framåt” går du till nästa ställe i samma nivå. Med ”bakåt” går du till föregående ställe i samma nivå.

De viktigaste nivåerna i en daisybok är nivå 1 och nivå 2. Man kan säga att nivå 1 motsvarar kapitlen eller huvudrubrikerna i boken. Nivå 2 motsvarar underrubrikerna inom varje kapitel eller huvudrubrik.

En daisybok kan har fler nivåer, nivå 3, nivå 4, etc.

5.3.1. Beskrivning av de olika nivåerna

Följande nivåer beskrivs i detta kapitel:

Boklista

Nivå 1

Nivå 2

Fras

Sida

Fotnot

Marginaler

Tidshopp

Slutet början

Bokmärken

Historiklista

Automatisk avstängning

Ställ tid för automatisk avstängning

5.3.1.1. Boklista

På denna nivå bläddrar du mellan dina Daisy-böcker med ”framåt” och ”bakåt”. Om du bara har en daisybok på ditt minneskort kan du inte komma till denna nivå.

5.3.1.2. Nivå 1 och nivå 2

Nivå 1 motsvarar daisybokens kapitel eller huvudrubriker. Denna nivå brukar alltid finnas. Nivå 2 motsvarar daisybokens underrubriker. Denna nivå kan finnas men finns inte alltid. Genom att bläddra på denna nivå hittar man alla underrubriker. Man bläddrar således kortare steg än då man är på nivå 1. En daisybok, särskilt en fackbok, kan innehålla ännu fler nivåer, nivå 3, nivå 4, etc.

5.3.1.3. Fras

På denna nivå hoppar man en fras framåt eller bakåt. En fras är oftast bara några ord. Denna nivå kan vara bra när man vill repetera det man senast hörde.

5.3.1.4. Sida

Om daisyboken innehåller sidnummer kan du bläddra mellan sidorna på denna nivå.

5.3.1.5. Fotnot

I fackböcker kan det förekomma fotnötter. På denna nivå bläddrar du mellan dessa.

5.3.1.6. Marginaler

I fackböcker kan det förekomma faktarutor och andra textavsnitt som inte ingår i den löpande texten. Om dessa markerats i daisyboken kan du bläddra mellan dem på denna nivå.

5.3.1.7. Tidshopp

På denna nivå kan du hoppa fem minuter framåt eller bakåt. Om du vill hoppa kortare stycken rekommenderar vi dig att gå till nivån fras.

5.3.1.8. Slutet början

På denna nivå kan du hoppa till början av boken genom att trycka ”bakåt” och slutet av boken genom att trycka ”framåt”. Milestone säger ”början av boken” respektive ”slutet av boken”.

5.3.1.9. Bokmärken

På denna nivå bläddrar du mellan de bokmärken du lagt in i boken. Du kan som mest ha 120 bokmärken i en bok. Varje bokmärke får ett nummer. Det första du lägger in heter 1. Nästa heter 2. Nästa heter 3. Bokmärkena numreras i den ordning de lagts in. Bokmärkena kan finnas i en helt annan ordning i boken. Bokmärke 3 kan läggas in före bokmärke 1 och 2. När du bläddrar mellan bokmärkena går du i den ordning de ligger i boken. I exemplet ovan skulle du först hitta bokmärke 3, sedan bokmärke 1 och sist bokmärke 2.

5.3.1.10. Historiklista

Milestone håller reda på din position i daisyboken och sparar de senaste 15 positionerna i en historiklista. Du kan bläddra i denna lista genom att gå till denna nivå.

5.3.1.11.	Automatisk avstängning

Normalt spelar Milestone upp din daisybok tills den tar slut. Om du slår på automatisk avstängning stoppas uppspelningen efter en tid som du kan ställa in. Tryck på ”framåt” för att slå på automatisk avstängning. Milestone säger ”på”. Tryck på ”bakåt” för att slå av automatisk avstängning. Milestone säger ”av”.

5.3.1.12.	Ställ tid för automatisk avstängning

På denna nivå ställer du in hur länge det dröjer innan Milestone stängs av. Med ”framåt” ökas tiden, med ”bakåt” minskas den. Milestone säger vilken tid du ställt in. Minsta tid är en minut. Sedan kan du välja på fem, tio, femton, etc.

6. Problemlösning

I det här avsnittet beskriver vi några problem du kan råka ut för och hur du löser dem. Milestone 311 Daisy har testats grundligt. Det ska inte vara några problem att spela upp en daisybok. Trots allt kan det uppstå problem. Vänd dig till din återförsäljare.

Tyvärr innehåller de följande underavsnitten rätt många tekniska termer. Om du behöver hjälp hänvisar vi till din återförsäljare.

6.1. Felmeddelandet minnet fullt

Om du hör ett felmeddelande "minnet fullt", "otillräcklig minneskapacitet" eller något liknande när du lägger in en daisybok på ditt externa minneskort så kan det bero på två saker:

- Ditt externa minneskort har verkligen för lite minne ledigt. Radera mappar och filer som du inte behöver eller skaffa ett nytt minneskort, gärna ett som rymmer mer.

- Ditt externa minneskort är inte optimalt formaterat. Det är relativt enkelt att åtgärda. Milestone 311 kan arbeta med två standardformat, FAT16 och FAT32. FAT32 kom senare än FAT16 men FAT16 finns kvar. FAT16 har den begränsningen att det bara kan finnas mellan 100 och 500 filer i rotmappen. En daisybok består ofta av många hundra filer. Därför kan det hända att inte alla ryms i rotmappen, trots att det finns ledigt utrymme på minneskortet. Problemet kan lösas på två sätt. Skapa en mapp direkt under rotmappen och lägg in daisyboken där. I en undermapp kan man ha hur många filer som helst, även med FAT16. Den andra lösningen innebär att du formaterar om hela minneskortet till FAT32. Denna process raderar allt på kortet så du måste börja med att spara undan det du vill ha kvar. Allt detta sker genom att ansluta Milestone till din dator, kopiera över filer du vill spara med utforskaren samt slutligen formatera minneskortet.